## Slide 1: ダイナミクスと制御工学 （数列と複素数の使い道）
宇都宮大学 工学研究科
准教授 吉田勝俊
この教材は，下記からダウンロードできます．
http://edu.katzlab.jp/lec/kyoin/

## Slide 2: 講師の紹介
所属： 機械システム工学科／機械知能工学専攻
担当授業： 機械力学，機構学，ロボット力学
※機械の動き方・動かし方
研究内容：
  マルチヒューマンダイナミクス ※手押し相撲
  対戦・協調ロボットシステム
  複雑系工学

## Slide 3: 講義の目標
ロボットの設計 ＝ 機械 ＋ 電気 ＋ ＩＴ ＋ α？
答： α＝ダイナミクスの設計！
ダイナミクスを題材に，「数列」や「複素数」の使い道を紹介する．

## Slide 4: 数学という空想
数列はまだしも，複素数 て何？
  虚数  こんなもの実在するのか？
  不思議なことに，現実を説明できる．
  ダイナミクスはその一例．
数学は，紙に文字で書く空想
  小説と同じく，実在しないものも記述できる．
  違いは客観性．数学による空想（計算）では，個人差を排除できる．

## Slide 5: 空想の使い方 ― モデル化
現実
数式表現
計算結果
計算
空想
モデル化
実現象
予測・評価
解釈・作図
紙鉛筆・コンピュータ
自由な空想

## Slide 6: 講義の内容
ダイナミクスの実例
ダイナミクスの分類
ダイナミクスのモデル化
  離散時間モデル ※等比数列
  連続時間モデル ※複素数
まとめ

## Slide 7: ダイナミクスの実例
ダイナミクス ⇔ 動き方（時間変動）
※dynamics

## Slide 8: ロボットのダイナミクス
位置と角度の時間変動

## Slide 9: ペンチのダイナミクス（無重力）
角度の時間変動

## Slide 10: 化学反応のダイナミクス（ＢＺ反応）
物質濃度の時間変動

## Slide 11: 経済のダイナミクス
価格の時間変動

## Slide 12: まとめ ― ダイナミクスの実例
ダイナミクスとは，時間変動のこと．
世界は，ダイナミクスに満ち溢れている．
  力学，化学，経済，電気，生体，・・・
無数に存在する！

## Slide 13: ダイナミクスの分類
大きく５種類に類別される

## Slide 14: ５種類のダイナミクス
振動
非振動
安定
不安定
中立安定
単調減衰
単調発散
減衰振動
発散振動
単振動

## Slide 15: ダイナミクスのモデル化
ダイナミクスを計算する！

## Slide 16: 目的と方法
５種類のダイナミクスを説明・予測したい．
計算可能なモデルを作る．
２つの方法がある！
  数列を使う （離散時間モデル）
  関数を使う （連続時間モデル）

## Slide 17: 離散時間モデル
ダイナミクスを「数列」で表す方法

## Slide 18: 離散時間モデル
…… 時間（整数）
…… 現在の数量（実数）
… 未来の数量（実数）
…… パラメータ（実数） ※模倣用の係数
を調整すると，様々なダイナミクスが
模倣できる！（本当に？）

## Slide 19: 数列の復習
  等差数列の例： 1, 3, 5, 7, 9,11, ・・・
  等比数列の例： 1, 3, 9, 27, 81, ・・・
等比数列の数式表現
  x0=1・30, x1=1・31, x2=1・32, x3=1・33, ・・・
  法則 ⇒ xn=1・3n (n = 0, 1, 2, ・・・)
初項 x0 = 1
公比 C = 3
初項
公比
一般形
xn = x0 Cn
 こちらを活用！

## Slide 20: 離散時間モデルの解
解法： 初期値 を与えて，代入を繰り返す
  解は，初項 , 公比 の「等比数列」！
解⇒
  , , , , ・・・

## Slide 21: 練習問題
次の C で数列を求め5種類に分類せよ （x0 = 1とせよ）
C = 0.2
C = -0.2
C = -1
C = -2
C = 2
初項
公比
等比数列
xn = x0 Cn
減衰振動
発散振動
単調減衰
単振動
単調発散

## Slide 22: のダイナミクス
C | ダイナミクス | 数値例 （初項 x0 = 1）
C < -1 | 発散振動 | (C = -2) 1, -2, 4, -8, 16, -32, ・・・
C = -1 | 単振動 | (C = -1) 1, -1, 1, -1, 1, -1, ・・・
-1 < C < 0 | 減衰振動 | (C = -0.2) 1, -0.2, 0.04, -0.008, ・・・
C = 0 | 未定義（不良定義） | 考えない
0 < C < 1 | 単調減衰 | (C = 0.2) 1, 0.2, 0.04, 0.008, ・・・
C = 1 | 一定値 | (C = 1) 1, 1, 1, 1, 1, 1, ・・・
1 < C | 単調発散 | (C = 2) 1, 2, 4, 8, 16, 32, ・・・
パラメータ C を見れば，一発で分かる！

## Slide 23: まとめ ― 離散時間モデル
離散時間のダイナミクスは公比で決まる．
  絶対値 ・・・ 減衰（<1），発散（>1）
  正負 ・・・ 振動（－），単調（＋）
「等比数列」はダイナミクスの模倣に役立つ！

## Slide 24: 連続時間モデル
立位ロボットを立てる！

## Slide 25: 立位ロボットの原理モデル
応用例
倒立振り子モデル
２足歩行ロボット

## Slide 26: 立位ロボットの設計
現実
複素数
空想
空想
モデル化
立位ロボット
適用
解釈
数式表現
q’’ - g q = - F
ダイナミクス
の分類

## Slide 27: 《復習》 微分法
微分法の例（高校数学）
  x(t) = tn ⇒ x’(t) = ntn-1 ※整関数
  x(t) = eat ⇒ x’(t) = aeat ※指数関数
  x(t) = sin(bt) ⇒ x’(t) = b cos(bt) ※三角関数
  x(t) = cos(bt) ⇒ x’(t) = -b sin(bt) ※三角関数
x(t)
t
傾き x’(t)
t に関する
x(t) の微分という

## Slide 28: 倒立振子モデルの数式表現
q
倒れ角
F
制御力
ニュートンの法則
q’’(t) - g q(t) = - F
※ g≒9.8 ・・・ 重力加速度
数式表現
空想の始まり・・・

## Slide 29: Step1 （空想） ※F=0の場合
s2 - g = 0
s1 = , s2 =
q’’ - g q = - F = 0
同じ係数の2次方程式
解の公式
固有値という！
数式表現
分類表と照合する

## Slide 30: Step2 （解釈） ※F=0の場合
分類表 | 虚部＝０ | 虚部≠０
実部が全て（－） | 単調減衰 | 減衰振動
実部が０ | 一定値 | 単振動
実部が１つでも（＋） | 単調発散 | 発散振動
a + b i
実部
虚部
s1 = , s2 =
固有値
解釈

## Slide 31: Step3 （適用） ※F=0の場合
スイッチＯＦＦのロボットは角度が発散
結論倒れる！
角度 q
が発散
現実
q
F
制御力
適用

## Slide 32: 「倒立安定化」のための空想
分類表 | 虚部＝０ | 虚部≠０
実部が全て（－） | 単調減衰 | 減衰振動
実部が０ |  | 単振動
実部が１つでも（＋） |  | 発散振動
立つ！
立つ！
スイッチ
ＯＦＦ
変更できないか？！
答：変更できる！

## Slide 33: 安定化の技術 ― フィードバック制御
q
角度
F
制御力
q’’ - g q = - F
F =K q + L q’
数式表現
ふたたび空想・・・
角度 q と角速度 q’ に比例した
力 F =K q + L q’ を加える！

## Slide 34: Step1 （空想） ※ F =K q + L q’の場合
q’’ - g q = - F = - K q - L q’
同じ係数の2次方程式
解の公式
数式表現
q’’ + L q’- (g - K)q =0
s2 +L s- (g - K) = 0
s1, s2 =
移項して整理
固有値

## Slide 35: 《復習》 2次方程式と複素数
虚数 ・・・ ゆえに 空想
２次方程式 の解
解は一般に，複素数

## Slide 36: 固有値の数値例
① K=20, L=9
 固有値 実部－だけ
② K=20, L=5
 固有値 実部－，虚部≠０
K, L … 角度, 角速度の倍率
g … 重力加速度≒9.8
s1, s2 =
分類表と照合すると・・・

## Slide 37: フィードバック制御ＯＮ のダイナミクス
① 倒れ角が，単調に → ０．（単調に立つ）
② 振動しながら→ ０．（振動しながら立つ）
分類表 | 虚部＝０ | 虚部≠０
実部が全て（－） | 単調減衰 | 減衰振動
実部が０ |  | 
実部が１つでも（＋） |  | 発散振動
ＯＦＦ
② K=20, L=5
① K=20, L=9

## Slide 38: 授業のまとめ
様々な動き方（時間変動）を，ダイナミクスと総称する．
ダイナミクスを５種類に類別し，これらを模倣できるモデルを構成した．
離散時間のダイナミクスを，等比数列の公比で分類した．
連続時間のダイナミクスを，複素数（固有値）で分類し，立位ロボットを複素数で設計した．