## Slide 1: 第１講 ガイダンス

## Slide 2: 学習内容
機械力学
古典機構学
線形代数
微分積分
自動制御
初等幾何
ロボット機構学
(kinematics)
ロボット力学
(dynamics)
ロボット制御
(control)
現代の運動構成論
伝統的な
運動構成論
広義の「ロボット力学」
基礎科目

## Slide 3: 授業計画
１講 ガイダンス
第１部 古典機構学
２講 リンク機構と自由度
３講 瞬間中心の法則
４講 リンク速度の図式解法
○第１回レポート
第２部 ロボット機構学
５講 位置ベクトルと座標系
６講 多体系の運動学
７講 ロボット・マニピュレータ
○第２回レポート
第３部 ロボット力学
８講 オイラー・ラグランジュ方程式
９講 一般化力とその応用
１０講 接触と摩擦
１１講 床面に転倒する倒立ロボット
○第３回レポート
第４部 ロボット制御
１２講 対戦型ロボット・シミュレータ
１３講 グループワーク１
１４講 グループワーク２
１５講 競技会（発表を含む）／まとめ
○第４回レポート

## Slide 4: ロボット力学 開講場所
週 | 場所 | 内容 | 
１ | 講義室 | 第１部 | ガイダンス
２ | 講義室 |  | リンク機構と自由度
３ | 講義室 |  | 瞬間中心の法則
４ | 講義室 |  | リンク速度の図式解法
５ | 講義室 | 第２部 | 位置ベクトルと座標系
６ | 講義室 → メディア基盤センター |  | 多体系の運動学
７ | メディア基盤センター |  | ロボット・マニピュレータ
８ | メディア基盤センター | 第３部 | オイラー・ラグランジュ方程式
９ | メディア基盤センター |  | 一般化力とその応用
１０ | メディア基盤センター |  | 接触と摩擦
１１ | メディア基盤センター |  | 床面に転倒する倒立ロボット
１２ | 講義室 → メディア基盤センター | 第４部 | 対戦型ロボット・シミュレータ
１３ | メディア基盤センター |  | グループワーク１
１４ | メディア基盤センター |  | グループワーク２
１５ | メディア基盤センター |  | 競技会（発表を含む）／まとめ

## Slide 5: 「ロボット力学」の受講方法
配布資料
  http://edu.katzlab.jp/lec/robo/ でダウンロード
  各自，印刷して持参せよ
参考書
  必修科目「機械力学」のテキスト
成績評価
  全４回のレポートの提出．（2/3以上の出席）
  配点・・・レポート25%×4回
  秀≧90点 優≧80点 良≧70点 可≧60点

## Slide 6: 学習目標
古典機構学 / ロボット機構学 40％
ロボット力学 / 制御 40％
グループワーク （ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 20％

## Slide 7: 授業の最終目標 1/2
真似する機械を
作って遊ぶ！
手押し相撲に必要な…
を勉強すれば作れる？
ロボット制御
ロボット力学
ロボット機構学

## Slide 8: 授業の最終目標 2/2
第４部 「ロボット制御」 の課題
  機構を表す Part 1~2 ロボット機構学
  運動方程式を導く Part 3 ロボット力学
  制御方法を決める Part 4 ロボット制御

## Slide 9: 課題の例 転倒するロボット
倒立ロボット
＋転倒限界
＋床
作り方は？

## Slide 10: 課題の例 つなげて対戦！
どうやって？

## Slide 11: 授業の続編は・・・吉田研究室へ！
手押し相撲の人工知能を開発中！
まだ小学生に負ける．今後もっと強くする！
現実の手押し相撲
人工知能

## Slide 12: Part 1： 古典機構学
製図用具で運動解析する！

## Slide 13: 古典機構学とは？
定義１：「運動」を作り出すメカニズムの辞典
  古典機構学・・・メカ（機械要素）の組合せ方法
  ※ロボット・・・メカ＋電気＋知能の組合せ
定義２：「運動」の解析法（力・慣性を無視）
  古典機構学 ・・・ 定規とコンパス
  ロボット運動学 ・・・ ベクトル計算
  ※機械/ロボット力学は＋力・慣性（運動方程式）

## Slide 14: 第２講 リンク機構と自由度

## Slide 15: 「機械」にできること？
形状（位置関係）を保つ
力を動きに変える （逆も）
動き方を変換する
動き・力・位置関係

## Slide 16: 自転車の例
形状の保持
力動き
回転直進
人が乗らないと倒れる

## Slide 17: スケルトン図（別名：ポンチ絵）
いわゆる「線図」のこと．製作用思考用
スケルトン図
図面⇔
信学技報HIP2005-61(2005-10) より

## Slide 18: スケルトン図の実例
現実の関節とは，必ずしも対応しない．
スケルトン図＝モデル（模型）
ある現実のモデルは，用途ごとに複数あってよい．

## Slide 19: 「運動を作る」ための思考法
「運動の実現」＝「自由度の制限」
自由物体の姿勢＝６自由度
  ６つの数値で記録できる．
  並進３＋回転３．
１自由度に制限
直線運動が実現

## Slide 20: 参考図書
伊藤「メカニズムの事典」（理工学社）
安田「機構学」（コロナ社）

## Slide 21: 機素（machine element）
定義： 一体で運動する（とみなす）部品の単位
機素1
機素2
機素n
・・・
機素内部で
骨と肉は
違う運動！

## Slide 22: 対偶（pair）
定義： 互い接触し，相対運動する機素のペア
「回り対偶（turning pair）」
機素1
機素2
☆ 対偶の組み合せ ＝ 機構

## Slide 23: 自由度の定義
定義（対偶の自由度）：
  対偶の相対姿勢を表すのに必要な変数の個数
定義（機構の自由度）：
  ある機素を空間に固定したとき・・・
  機構の絶対姿勢を表すのに必要な変数の個数

## Slide 24: 回り対偶（turning pair）
ボールベアリング（玉軸受）
自由度 1
機素1
機素2

## Slide 25: 球面対偶（spherical pair）
自由度 ３
回転
×２
旋回×１
ボールジョイント
球面軸受

## Slide 26: すべり対偶（sliding pair）
自由度 1
リニアガイド
ボールスプライン

## Slide 27: ねじ対偶（screw pair）
自由度 1 （直動∝回転）
直動
回転
ねじ
ボールねじ：
回転入力直動出力
締結  運動

## Slide 28: 平面機構の自由度
平面機構の自由度 ＝ ３（n－１）－２ｐ1－ｐ2
  n ･･･機素の個数．
  p1 ･･･自由度１の対偶の個数．
  p2 ･･･自由度２の対偶の個数．
位置（ｘ，ｙ）
姿勢角θ
機素単体の自由度３
× （ｎ－１）個 ＝ ３（ｎ－１）
「機構の自由度」
の定義より，基準
の機素を１つ固定

## Slide 29: 対偶による自由度減少
自由度１の対偶を追加すると・・・
(x1,y1)
q1
(x2,y2)
q2
回り対偶
q1
q2
(x0,y0)
位置の指定が統合
⇒６－２ ∴自由度４
自由度３
自由度３
計）自由度＝３＋３＝６

## Slide 30: 立体機構の自由度
立体機構の自由度
＝ ６（n－１） －５ｐ1 －４ｐ2 －３ｐ3 －２ｐ4－ｐ5
  n ･･･機素の個数．
  p1 ･･･自由度１の対偶の個数．
  p2 ･･･自由度２の対偶の個数．
  p3 ･･･自由度３の対偶の個数．
  p4 ･･･自由度４の対偶の個数．
  p5 ･･･自由度５の対偶の個数．

## Slide 31: 平面リンク機構
連鎖（chain）・・・・機素・対偶の連結構造≒機構
リンク機構・・・・・・剛体からなる連鎖
平面リンク機構・・運動が平面内のリンク機構
実習1 次の平面リンク機構の自由度を求めよ

## Slide 32: 実習２： 平面リンク機構の自由度
次の平面リンク機構の自由度を求めよ．
※対偶はすべて回り対偶

## Slide 33: 第３講 瞬間中心の法則

## Slide 34: ２講の復習
「回り対偶（turning pair）」
機素1
機素2
機構学の専門用語を導入した．
  機素，対偶，リンク機構，平面リンク機構
「機構の自由度」という数値を導入した．
  平面機構の自由度 ＝ ３（n－１）－２ｐ1－ｐ2

## Slide 35: 学習内容
より個別的な機構の特徴を，図式化したい！
機素の運動の特徴点を導入する．
  瞬間中心の定義
  ３瞬間中心の定理（ケネディーの定理）
  例題

## Slide 36: 【準備】 曲率中心
「曲線に接する円」の中心．
直線部分の
曲率中心は
無限遠点
曲線
曲率
半径
曲率中心
曲率円
曲線は円弧でパッチワークできる！

## Slide 37: 曲率中心の見つけ方
法線を引く！
曲率中心
曲線
接線
法線
曲率中心
曲率中心
曲率中心は，法線方向にある！

## Slide 38: 機素の運動
機素は「2点」または「線分」でモデル化！
  「１点」だと回転を考慮できない．
機素
2点に代表させる

## Slide 39: 【定義】 機素の「瞬間中心」
「機素の２点の速度ベクトル」の法線の交点
機素
2点に代表させる
←瞬間中心
＝ この瞬間の機素の回転中心 ≠ 曲率中心
瞬間中心
瞬間中心

## Slide 40: 実習１： 機素の瞬間中心
次の機素の瞬間中心を作図せよ．
機素
（紙面から見た速度）

## Slide 41: 【定義】 機構の瞬間中心
観測点が動くと，速度ベクトルは変化する．
  機素Ａから見た機素Ｂの瞬間中心を OAB と書く．
機素A
機素B
法則： 一般に，OAB = OBA ．
Aから見た
Bの速度
機素A
機素B
Bから見た
Aの速度
どちらが基準でも回転中心は同じ場所！ ※ピン止め
OAB
OBA

## Slide 42: 自明な瞬間中心の例（回り対偶）
機素A
機素B
OAB
機素A
機素B
OBA

## Slide 43: 実習２： スライダの瞬間中心
固定節Aに対する，機素Dの瞬間中心 OAD を作図せよ．
A
B
C
D
A

## Slide 44: ３瞬間中心の定理
定理：OAB, OBC, OAC は一直線に並ぶ．
⇔OXB，OXC を結ぶ直線上にOBC がくる．
機素Ａ
機素B
機素C
OAB
OAC
OBC
言い換え

## Slide 45: 定理の証明
同じ点の速度は同じ ∴一直線に並ぶしかない
機素Ａ
機素B
OAB
機素C
OAC
OAC が中心の回転
OBC
OAB が中心の回転
機素B
OAB
機素C
OAC

## Slide 46: 実習３： 中間節の瞬間中心
固定節Aに対する，機素Cの瞬間中心 OAC を作図せよ．
A
B
C
D
OAB
OAD
OBC
ODC
ヒント： OXY = OYX
(法則)

## Slide 47: 回答例
OAB ，OBC の線上に OAC
OAD ，ODC の線上に OAC
A
B
C
D
OAB
OAD
OBC
ODC
OAC

## Slide 48: 次回に持参するもの．忘れるな！
コンパス （デバイダでもよい）
定規
第１回レポート用紙
  http://edu.katzlab.jp/lec/robo からダウンロード
  「拡大縮小なし」で印刷．（寸法が狂うため）

## Slide 49: 第４講 リンク速度の作図解法

## Slide 50: この授業に必要なもの
コンパス （デバイダでもよい）
定規
「第１回レポート用紙」
  http://edu.katzlab.jp/lec/robo からダウンロード
  「拡大縮小なし」で印刷．（寸法が狂うため）

## Slide 51: 第３講の復習
瞬間中心の定義
３瞬間中心の定理（ケネディーの定理）
機素
瞬間中心
運動の特徴点を導入した！
機素 X
機素 B
機素 C
OXB
OXC
OBC
OXB，OXC を結ぶ直線上にOBC がくる．

## Slide 52: 学習内容
機素の運動速度を製図用具で求めたい！
「瞬間中心」の定義と定理を利用する．
復習「中間節 C の瞬間中心」
  OAB，OBC の線上に OAC．
  OAD，ODC の線上に OAC．
  ただし，OXY ＝OYX
A
B
C
D
OAC
OBC
ODC
OAB
OAD

## Slide 53: 【復習】 角速度
弧度法をまねて，「角速度 w」が定義される
V [m/s]
A
O
w
q × x = L
q
A
O
x [m]
L [m]
[rad]
[m]
[rad]
[m]
x [m]
[rad/s]
w × x = V
[m/s]
[rad/s]
[m]
弧度法
角速度 w

## Slide 54: 実習１： 瞬間中心による速度解析
速度 v を求めよ．
※OAC まわりの角速度を考えよ
1 m/s
v m/s
A
C
OAC
25mm
40mm

## Slide 55: 例題の解法
OAC は，リンク C の瞬間中心
   この瞬間，リンク C は OAC まわりに回転
リンク C は剛体
   C 上の点は角速度 w が共通
すなわち
1/25 = w = v/40
が成立し
∴v = 40/25 = 1.6m/s

## Slide 56: ロボット力学 第１回レポート課題 （第４回で出題）
図式解法による速度解析の手順を解説せよ．
PとQの速度比 R = |/ v| を求めよ．
q と R のグラフを描き「早戻り」の理由を考察せよ．
早戻り型クランクスライダ機構
クランク半径 r = 20；
リンク長 l = 50；
偏心 h = 10；
サポートサイトhttp://edu.katzlab.jp/lec/robo/

## Slide 57: レポート提出方法
専用レポート用紙１枚以内 (裏面も使用せよ)．
  レポート用紙  http://edu.katzlab.jp/lec/robo
  学籍番号と氏名を忘れぬこと．
〆切：次回授業日の前日．吉田教授室Box．
  次々回の授業日からは受けとらない．
採点基準： ※不親切な書き方は不可！
  解法は正しいか．
  高校生が読んで分かる内容か．
  分かりやすさの工夫や，興味を引く工夫はあるか．
複製が疑われるレポートは不正行為（カンニング）とみなす！

## Slide 58: 手順１
（例えば）q = 40 deg の姿勢にリンク長 l を描く．

## Slide 59: 手順２
リンク右端から瞬間中心へ線を引く（軌道の法線）

## Slide 60: 手順３
リンク左端から瞬間中心へ線を引く （円周の法線）

## Slide 61: 手順４
瞬間中心（交点）との距離を測定

## Slide 62: 手順５
速度比 ≡ 瞬間中心との距離の比 を計算

## Slide 63: 速度比 0.692 の使い方
入力角 θ の角速度が w = 5.2 rad/s のとき
  P の速度は，v = r w = 10×5.2 = 52 mm/s
q = 40deg での速度比は 0.692 より
  Q の速度は，運動方向の±に注意して
  = −52×0.692 = −35.9 mm/s

## Slide 64: 手順６
グラフを作る．（q = −30 deg も加えた）

## Slide 65: 同様に，作業を進める・・・
以上，速度の図式解法でした．
第１回レポートを提出してください！