## Slide 1: 第１講 ガイダンス

## Slide 2: 振動とは？
同じ場所を行ったり来たりする運動のこと
主要因は復元力！
オーバーシュート
＝行き過ぎ

## Slide 3: 代表的な振動（一部）
強制振動
自由振動
自励振動（非線形振動の１つ）
振動系
振動的な外力
振動的な運動
振動系
外力なし
振動的な運動
振動系
非振動的な外力
振動的な運動

## Slide 4: 振動現象の実例１ （自由振動）
倒立振り子ロボット

## Slide 5: 振動現象の実例２ （自励振動）
タコマナローズ橋の崩壊

## Slide 6: 振動現象の実例３ （自励振動）
BZ（ベロウソフ・ジャボチンスキー）反応

## Slide 7: 振動現象の実例４
≒自然現象
人工(制御あり)
中国政府による制御
（為替介入）

## Slide 8: 「復元力」の教訓
「機械モノ」は必ず振動する！
  ∵形状を保つための復元力を有する
  （さもないとバラける）
「フィードバック制御系」は振動する！
  ∵目標状態を保つ制御力＝復元力
  （さもないと目標からズレる）
振動工学と制御工学は数学が共通

## Slide 9: スケジュール
 | テーマ | 内容 | 資料
１講（30分） | ガイダンス | 振動とは？ | vib7h_A.ppt
２講（60分） | 自由振動 | 自由振動（６種），固有値 | 
３講（30分） |  | 減衰比，固有振動数 | 
４講（60分） | 運動方程式の立て方 | 解析力学，線形化 | vib7h_B.ppt
５講（60分） | 強制振動 | 強制振動，共振 | vib7h_C.ppt
６講（60分） |  | 周波数応答，基本振動数３つ | 
７講（30分） | 非線形振動ほか | 連成振動，初期値依存性 | vib7h_D.ppt
ディスカッション |  |  | 

## Slide 10: 時間割（目安）
時限 | 時間 | 内容
1 | 9:00～ 9:30 | ガイダンス
2 | 9:40～10:40 | 自由振動
3 | 10:50～11:20 | 自由振動
4 | 11:30～12:30 | 運動方程式
昼休み | 12:30～13:40 | 
5 | 13:40～14:40 | 強制振動
6 | 14:50～15:50 | 強制振動
7 | 16:00～16:30 | 非線形振動
8 | 16:40～17:00 | ディスカッション

## Slide 11: 第２講 自由振動と固有値

## Slide 12: 学習目標
自由振動のモデル
  力学モデル（質量，ばね，ダンパー）
  数理モデル（運動方程式）
自由振動のパターン
  振動するか否か
  減衰か，一定か，発散か
振動の固有値
  振動パターンの固有値による予測・分類

## Slide 13: 自由振動モデル（１自由度線形自由振動系）
振動が起こる，最も単純なカラクリ
m,c,k の設定で，身の周りの多くの振動パターンを再現できる
x 変位 [m]
m 質量 [kg]
k ばね定数 [N/m]
c 減衰係数 [Ns/m]
状態量
パラメータ

## Slide 14: 《復習》 高校の運動方程式
質量m × 加速度a ＝ 力 F
ma = F を解いても，加速度 a しか分からず，運動は不明．
運動≡変位の時間変化

## Slide 15: 《復習》 大学の運動方程式
変位を表す変数 x を導入
微分演算を導入
  速度 ・・・変位 x の1回微分
  加速度 ・・・変位 x の2回微分
を解けば，運動 が分かる．
運動
≡変位の時間変化

## Slide 16: 自由振動の運動方程式（重力無視）
導出方法
  … ばねの復元力 ∝変位（フックの法則）
  … 減衰力（ブレーキ力） ∝速度
機械構造（m,c,k） （測定 or 算定）

## Slide 17: 実習（vib7h_A1.xls）
自由振動モデルの
運動方程式の
数値解を求める
Excel シート
（修正オイラー法）

## Slide 18: 課題 （m,c,k）とダイナミクス（動き方）
  （m,c,k）の値を調整し，「再計算」をクリック．
  次の３種類のダイナミクスを求め，
  対応する（m,c,k）の値を記録せよ．
①単調減衰
②減衰振動
③単振動

## Slide 19: 自由振動系のダイナミクス（全パターン）
起りうるダイナミクスは全部で６パターン
自由振動系

## Slide 20: 構造と振動？
m = 5.5, c = 3.2, k = 0.8 のときの振動パターンは， ６種類のどれか？ ５秒で選べ！
構造（m,c,k）を見ても，動きは連想困難！
固有値

## Slide 21: 自由振動の固有値
固有値 ※一般に複素数
直接，動き方を表す．
  固有値の実部 … 減衰の強さ
  固有値の虚部 … 実際の振動数
構造パラメータ
m 質量 [kg]
k ばね定数 [N/m]
c 減衰係数 [Ns/m]
動特性パラメータ
「固有値」
固有方程式

## Slide 22: 固有値とは？
自由振動の運動方程式（2階常微分方程式）
解の一般形
指数 , を「固有値」という．
  一般に複素数
常微分方程式論
, は初期条件
で決まる定数

## Slide 23: 固有値の求め方
自由振動の運動方程式（2階常微分方程式）
固有方程式
固有値（一般に複素数）
同じ係数の2次方程式
,
解の公式

## Slide 24: 実習（vib7h_A2.xls）
各シートの振動波形を観察し，
当てはまる性質をチェックせよ．
実数 ,
実数 ,
実数 ,
純虚数
複素数
複素数
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)

## Slide 25: 解答例
実数 ,
実数 ,
実数 ,
純虚数
複素数
複素数
固有値の実部 ・・・ （全て－）減衰， （１つでも＋）発散
固有値の虚部 ・・・ （≠０）振動，（０）非振動
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
(減衰 一定 発散) (振動 非振動)
実
虚

## Slide 26: なぜ「」が減衰振動か？
計算による証明
  解の一般形
  (簡単のため)
  オイラーの公式
  複素固有値の代入

## Slide 27: 固有値の使い方（参考資料14頁，表4.1）
固有値 のときの振動パターンは，６種類のどれか？ ５秒で選べ！
即答可能！

## Slide 28: 「自由振動と固有値」のまとめ
運動方程式
  
固有方程式
   固有値
固有値「」の使い方
指数減衰率
実部
虚部
振動数

## Slide 29: 実習（vib7h_A3.xls）
固有値を求め，ダイナミクスを予測，検証せよ．
  ※2個の実数
  ※純虚数
  ※複素数
手順
  (m,c,k)を変更して，固有値を求める．
  前頁の表と照合して「予測」
  シミュレータ「ｖib7h_A1.xls」を動かし「検証」

## Slide 30: 第3講 減衰比と固有振動数

## Slide 31: 学習目標
自由振動モデルの標準形
  のパラメータを2個に集約
  固有値を見やすく工夫する．
  減衰比 ， 固有振動数
減衰比
  振動パターンの整列
固有振動数
  自由振動の振動数 ≠ 固有振動数
  相似倍率

## Slide 32: 標準形 1/2
自由振動の運動方程式（2階常微分方程式）
で割る （， ）
固有値
  を にしたい

## Slide 33: 標準形 2/2
変数変換の導入 ，
固有値は，
を「固有振動数」という．
を「減衰比」という．
標準形
固有値のパターンが， にしか依存しなくなった！

## Slide 34: 《減衰比 》 ダイナミクスの整列
課題： 空欄を埋めよ！
《ヒント》 固有値

## Slide 35: 《減衰比 》 ダイナミクスの分類名
減衰比の値 | 分類名 | オーバーシュート
 | 無減衰 (undamped) | 有
 | 不足減衰 (under-damping) | 有
 | 臨界減衰 (critical-damping) | 無し ※ぎりぎり
 | 過減衰 (over-damping) | 無し
減衰比の値 | 分類名 | オーバーシュート
 | 無減衰 (undamped) | 有
 | 不足減衰 (under-damping) | 有
 | 臨界減衰 (critical-damping) | 無し ※ぎりぎり
 | 過減衰 (over-damping) | 無し

## Slide 36: 振動波形との対応関係
減衰比が等しい ⇔ 振動波形が相似
  減衰比が等しい振動は，振動波形を縦横に伸縮させると互いに重なる （縦横比は一般に ≠１）
固有振動数 ＝ 時間軸方向の相似倍率
  固有値
  振動波形
   に相似な波形となる．
時間軸の伸縮

## Slide 37: 実習（vib7h_A4.xls）
減衰比が同じ振動波形を比較するExcel シート

## Slide 38: 例題
次の「起上り小法師」の固有振動数を求めよ．
ヒント： が小さいとき運動方程式は，
《仮定》 滑らずに転がる．その他の摩擦等は無視する．

## Slide 39: 解答例
運動方程式
標準形「」に変形
  加速度 の係数で割る．
  標準形と比較
  （固有振動数）
  （減衰比）
《実際のハードル》
運動方程式の入手方法！
自分で立てんのは，ふつう無理でしょ．論外でしょ？
次回，乞うご期待

## Slide 40: 減衰振動の振動数 ≠ 固有振動数
自由振動は（ほとんど）固有振動数で揺れない！
  固有値
  減衰振動（不足減衰）
  
  固有値
指数減衰率
実部
虚部
振動数
《例》  減衰振動数

## Slide 41: 「減衰比と固有振動数」のまとめ
減衰比が同じ振動  振動波形が相似
  時間軸の相似倍率＝固有振動数
減衰振動は固有振動数では揺れない
  固有振動数＝減衰０（単振動）のときの振動数
  減衰（比）増大  振動数 減少
☆ 現実の振動系（減衰あり）は，
固有振動数より遅く揺れる！